## Slide 1
Разработка прототипа устройства определения фтора в анодном газе производства ГФУ СЗ АО «СХК»
Выполнил:
студент гр. Д-278 Леонович И.А.
Руководитель:
к.т.н., доцент каф. ЭиАФУ Иванов К.А.
2024 г.

## Slide 2: Актуальность
Леонович Илья Андреевич
Актуальность работы обусловлена реальной потребностью СЗ АО «СХК» в улучшении качества ведения технологического процесса за счет определения состава газовых смесей участвующих в процессе производства ГФУ для повышения производительности установки пламенного реактора, а также вследствие выработки ресурсного срока действующего на данный момент масс-спектрометра «Сибирь».
Работа направлена на проверку метода определения фтора в анодном газе с применением УФ-излучения.

## Slide 3: Цель и задачи
Леонович Илья Андреевич
Цель работы:
Создание прототипа устройства определения фтора в анодном газе, с помощью УФ-излучения.
Решаемые в ходе практической работы задачи:
1)Проведение литературного обзора методов регистрации состава анодного газа. Выбор принципа регистрации состава анодного газа.
2)Оценка влияния среды анодного газа на конструкционные материалы устройства и подбор материалов исходя из этих результатов.
3)Создание прототипа устройства определения фтора в анодном газе.
4)Проверка рабочих диапазонов устройства определения фтора в анодном газе и определение корреляционных зависимостей.

## Slide 4: Объект исследования
Леонович Илья Андреевич
В текущей работе объектом исследования, для которого разрабатывается прототип устройства определения фтора в анодном газе производства ГФУ является пламенный реактор, на вход которого поступает анодный газ с электролизной установки состоящий из:
1) Фтор F2;
2) Фтороводород HF;
3) Азот N2.
Парогазовая смесь, выходящая из пламенного реактора, содержит:
1) ГФУ (74 %);
2) Фтор (10 %);
3) Азот (15 %);
4) И другие газы (не более 1%).

## Slide 5: Метод абсорбционной спектрометрии
Леонович Илья Андреевич
Абсорбционная спектрометрия – это спектрометрический метод, при использовании которого измеряют поглощение излучения при прохождении через образец в зависимости от длины волны.
Рисунок 1 – Схема поглощения электромагнитного излучения

## Slide 6: Ультрафиолетовая спектрометрия
Леонович Илья Андреевич
В данной работе использован тип ультрафиолетовой спектрометрии.
Анализ состава газов, основан на изучении спектров поглощения анализируемого вещества в ультрафиолетовой области спектра.
Рисунок 2 – Структурная схема УФ-спектрометра

## Slide 7: Анализ материалов, подходящих к применению в прототипе устройства
Леонович Илья Андреевич
Проведен сравнительный анализ конструкционных материалов, подходящих для использования в прототипе (таблица 1).
№ | Материал | Область применения
1 | Кварцевое стекло, лейкосапфировое стекло | Подходят для изготовления линз, зеркал и других оптических элементов
2 | Фторопласт | Подходит для изготовления уплотнений, обеспечивающих герметичность прототипа, основной конструкции
3 | Медь, латунь, нержавеющая сталь, сталь 20 | Подходят для применения в запорно-регулирующей арматуре, трубопроводе, конструктивных элементах
Таблица 1 – Материалы, устойчивые к воздействию компонентов анодной среды

## Slide 8: Разработка структурных схем прототипа устройства определения фтора в анодном газе
Леонович Илья Андреевич
Рисунок 3 – Структурная схема прототипа устройства определения фтора в анодном газе

## Slide 9: Разработка структурных схем прототипа устройства определения фтора в анодном газе
Рисунок 4 – Структурная схема системы определения фтора в анодном газе
Леонович Илья Андреевич

## Slide 10: Разработка функциональной схемы прототипа устройства
Рисунок 5 – Функциональная схема прототипа устройства
Леонович Илья Андреевич

## Slide 11: Разработка принципиальных схем прототипа устройства
Рисунок 6 – Схема принципиальная электрическая
Леонович Илья Андреевич

## Slide 12: Разработка принципиальных схем прототипа устройства
Рисунок 7 – Схема принципиальная газовая
Леонович Илья Андреевич

## Slide 13: Разработка чертежной конструкторской документации
Разработаны чертежи:
- фторопластового стакана отбора фтора;
- сборочный чертеж газовой кюветы:
1) основание газовой кюветы;
2) фторопластовые стаканы;
3) прокладки под фторопластовые стаканы;
4) прокладки под лейкосапфировые стекла.
Рисунок 8 – Сборочный чертеж газовой кюветы
Леонович Илья Андреевич

## Slide 14: Разработка чертежной конструкторской документации
Леонович Илья Андреевич
Рисунок 9 – Чертеж фторопластового стакана отбора фтора
Объем газовой кюветы – 26 648
Объем фторопластового стакана отбора фтора – 27 991
.

## Slide 15: Разработка чертежной конструкторской документации
Рисунок 11 – Разрез 3D модели газовой кюветы
Рисунок 10 – 3D модель газовой кюветы
Использование трехмерных моделей является важным аспектом при разработке и реализации проекта.
Они позволяют более наглядно представить, как будет выглядеть проект в реальности и упростить его создание.
Леонович Илья Андреевич

## Slide 16: Сборка прототипа устройства определения фтора в анодном газе
Произведена сборка прототипа устройства и системы определения фтора, представленная на рисунке 12.
Сборка электрических схем производилась согласно электрической принципиальной схеме, результат представлен на рисунке 13,14.
Рисунок 12 – Газовая система прототипа определения фтора
Рисунок 13 – Схема подключения датчика
Рисунок 14 – Схема запуска лампы
Леонович Илья Андреевич

## Slide 17: Разработка регламента испытаний прототипа
Рисунок 15 – Схема соединений системы
Леонович Илья Андреевич

## Slide 18: Проверка работоспособности UV-датчика
Был произведен сбор данных с UV-датчика в зависимости от расстояния, результат представлен на рисунке 16.
Рисунок 16 – График значения кодов АЦП в зависимости от расстояния
Леонович Илья Андреевич
Chart: Расстояние от лампы до датчика UV-индекса, см
| 0.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22
Код АЦП | 92 | 39 | 30 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
Рисунок 17 – Проведение замеров данных в зависимости от расстояния

## Slide 19: Проверка работоспособности прототипа устройства определения фтора
После подключения установки осуществили сбор данных с прототипа, результат представлен на рисунке 18.
Рисунок 18 – Значение кодов АЦП
Леонович Илья Андреевич
Рисунок 19 – Суть проблематики

## Slide 20: Затраты на разработку и реализацию проекта
Проведен расчет затрат на разработку и реализацию проекта, а также построены круговые диаграммы по статьям каждой группы затрат, представленные на рисунке 20 и 21.
Рисунок 20 – Диаграмма структуры затрат на разработку проекта
Рисунок 21 – Диаграмма структуры затрат на реализацию проекта
Леонович Илья Андреевич
467 142 руб.
146 361 руб.

## Slide 21: Заключение
В результате выполнения ВКР были решены все задачи, поставленные в техническом задании, а именно:
- создан прототип устройства определения фтора в анодном газе с помощью УФ-излучения;
- проведен краткий литературный обзор методов регистрации состава анодного газа;
- осуществлена оценка влияния среды анодного газа на конструкционные материалы устройства и произведен подбор материалов;
- осуществлена проверка рабочих диапазонов устройства.
На данный момент заказаны новые источники ультрафиолетового излучения для продолжения работы по тематике.
Леонович Илья Андреевич

## Slide 22
Спасибо за внимание!